## Slide 1: Entrenamiento para la elaboración y presentación de los NIR en virtud del ETF del Acuerdo de París
Bogotá, Colombia 23-25 de julio de 2024
Presentación: Capítulos sectoriales – Sector Energía
Fernando Farias
Asesor Principal
UNEP-Copenhagen Climate Centre

## Slide 2: Inventario nacional de GEI en el marco del ETF
Cada
Cuadro 1. A Combustión de combustible
Cuadro1.A(a)s1 Energía - Combustión de combustible (enfoque sectorial)
Cuadro1.A(a)s2 Energía - Combustión de combustible (enfoque sectorial)
Cuadro1.A(a)s3 Energía - Combustión de combustible (enfoque sectorial)
Cuadro1.A(a)s4 Energía - Combustión de combustible (enfoque sectorial)
Cuadro 1.A.b) Energía - Combustión de combustible (enfoque de referencia)
Cuadro 1.A(c) Energía - Combustión de combustible (comparación de enfoques sectoriales y de referencia)
Cuadro 1.A(d) Energía: materias primas, reductores y otros usos no energéticos de los combustibles
Cuadro 1. B Emisiones fugitivas
Cuadro1.B.1 Energía - Emisiones fugitivas de combustibles sólidos
Cuadro 1.B.2 Energía - Emisiones fugitivas de petróleo y gas natural
Cuadro1.D Aviación internacional y navegación internacional (búnkeres internacionales) y operaciones multilaterales
Cuadro 1.C Energía - CO2 Transporte y almacenamiento
Cuadro 1 Informe sectorial sobre energía

## Slide 3: Energía: enfoque sectorial
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Combustión de combustible a partir de estadísticas energéticas nacionales y factores de emisión por defecto;
Combustión de combustible a partir de estadísticas nacionales de energía, junto con factores de emisión específicos de cada país, cuando sea posible, derivados de las características nacionales del combustible;
Estadísticas de combustibles y datos sobre tecnologías de combustión aplicados junto con factores de emisión específicos de la tecnología; esto incluye el uso de modelos y datos de emisiones a nivel de instalación cuando estén disponibles.
Fuente: Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero

## Slide 4: Energía: enfoque de referencia
El enfoque de referencia se basa en el supuesto de que, una vez que el carbono se introduce en una economía nacional en forma de combustible,
Para calcular la cantidad de carbono liberado a la atmósfera, no es necesario saber exactamente cómo se usó el combustible o qué transformaciones intermedias sufrió.
se libera a la atmósfera en forma de gas de efecto invernadero, o
Se desvía (por ejemplo, en el aumento de las reservas de combustible, se almacena en productos, se deja sin utilizar en cenizas) y no entra en la atmósfera como un gas de efecto invernadero.
En vista de ello, la metodología puede describirse como de arriba hacia abajo en contraste con las metodologías de abajo hacia arriba aplicadas en un enfoque sectorial.
Fuente: Directrices del IPCC de 2006, Volumen 2: Energía, Capítulo 1 Introducción - 1.6.1 Enfoque de referencia y Capítulo 6: Enfoque de referencia , 6.1

## Slide 5: Energía: enfoque de referencia
Fuente: Directrices del IPCC de 2006, Volumen 2: Energía, Capítulo 1 Introducción - 1.6.1 Enfoque de referencia y Capítulo 6: Enfoque de referencia , 6.1
forma parte de las actividades de garantía de la calidad/control de calidad (QA/QC) y proporciona información sobre la integridad de las emisiones de CO2 del sector 1.A. Combustión de combustible;
puede considerarse una comprobación cruzada.
un enfoque descendente, utilizando los datos de suministro de energía de un país para calcular las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles fósiles principalmente.
un método sencillo que puede aplicarse sobre la base de estadísticas de suministro de energía relativamente fáciles de obtener (balance energético).
metodología para producir una estimación de primer orden de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero basada en la energía suministrada a un país, incluso si el compilador de inventarios dispone de recursos y estructuras de datos muy limitados.

## Slide 6: Emisiones bunker internacionales
1.D.1.a. Aviación internacional (búnkeres de aviación)
1.D.1.b. Navegación internacional (búnkeres marinos)
Emisiones de vuelos que salen de un país y llegan a otro.
La navegación internacional puede tener lugar en el mar, en lagos y vías navegables interiores y en aguas costeras.
Incluye las emisiones de los viajes que salen de un país y llegan a otro
Incluir despegues y aterrizajes para estas etapas de vuelo.
Las emisiones del combustible vendido a cualquier buque aéreo o marítimo dedicado al transporte internacional (1 A 3 a i y 1 A 3 d i) deben excluirse en la medida de lo posible de los totales y subtotales de esta categoría y deben notificarse por separado.
Fuente: Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero

## Slide 7: Emisiones bunker internacionales
Enfoques para dividir el consumo de combustible nacional e internacional
Datos de arriba abajo
Datos ascendentes
Puede obtenerse de las autoridades tributarias en los casos en que el combustible vendido para uso doméstico está sujeto a impuestos, pero el de uso internacional no está sujeto a impuestos.
Puede obtenerse de encuestas realizadas a compañías aéreas para el combustible utilizado en vuelos nacionales e internacionales, o estimaciones de datos de movimiento de aeronaves y tablas estándar de combustible consumido o ambos.
Los aeropuertos o los proveedores de combustible pueden disponer de datos sobre la entrega de queroseno y gasolina de aviación a vuelos nacionales e internacionales.
En la mayoría de los países, los impuestos y aranceles aduaneros se aplican a los combustibles para el consumo interno, y los combustibles para el consumo internacional (búnkeres) están libres de esos impuestos.
A falta de fuentes de datos más directas, la información sobre los impuestos nacionales puede utilizarse para distinguir entre el consumo de combustible nacional e internacional.
Los factores de consumo de combustible para las aeronaves (combustible utilizado por LTO y por milla náutica recorrida) pueden utilizarse para estimaciones y pueden obtenerse de las compañías aéreas.
Fuente: Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero

## Slide 8: Uso no energético de combustibles
Para una serie de aplicaciones, principalmente en procesos industriales más grandes, los hidrocarburos fósiles no solo se utilizan como fuentes de energía, sino que también tienen otros usos, por ejemplo, materias primas, lubricantes, disolventes, etc.
Por lo tanto, el uso de estadísticas de combustión de combustible en lugar de estadísticas de suministro de combustible es clave para evitar la doble contabilidad en las estimaciones de emisiones.
En algunos tipos de uso no energético de hidrocarburos fósiles, pueden producirse emisiones de sustancias que contienen carbono fósil.
Por consiguiente, los enfoques sectoriales (niveles 1, 2 y 3) se basan en estadísticas sobre la combustión de combustibles.
Cuando los datos de actividad no son cantidades de combustible quemado, sino entregas a empresas o subcategorías principales, existe el riesgo de que se dupliquen las emisiones de la IPPU (capítulo 5) o de los sectores de residuos.
Estas emisiones deben notificarse en el sector de la IPPU, donde se produzcan.
Los métodos para estimar estas emisiones se proporcionan en el Volumen 3, Procesos Industriales y Uso de Productos.

## Slide 9: Ejercicios:
1. Examen de los cuadros del CRT para Australia correspondientes al año 2021
2. Responder a las preguntas relativas a los datos sobre el sector energético de Australia
3. Discutir la disponibilidad de datos para su país

## Slide 10: Ejercicio 1. CRT Tabla 1- Informe sectorial de energía
2. ¿Qué gases y sectores/categorías del cuadro 1 del CRT fueron rellenados por el usuario y qué celdas se generan automáticamente por Excel?
3. ¿Identificar qué categorías «no se estiman» en el sector de la energía de Australia?
1. Abrir Tabla 1 del CRT
4. ¿Hay categorías, sectores o subsectores en el sector de la energía estimados y no estimados en su país y por qué?

## Slide 11: Ejercicio 2. CRT Tabla 1- Informe sectorial de energía
2. ¿Cuáles son las emisiones de CH4 de las «industrias energéticas 1.A.1» para el año 2021?
¿Es este valor en valor másico o en toneladas de CO2 equivalente?
3. ¿Discutir por qué la celda J12 no es igual a la suma de las celdas C12-I12?
1. Abrir Tabla 1 de CRT
4. ¿Están disponibles los datos sobre las emisiones indirectas de GEI de su país?

## Slide 12: Ejercicio 3. CRT Cuadro 1.A(c)-Comparación de las emisiones de CO2 de combustible: Enfoques de referencia y sectoriales
1. Abrir el cuadro1.A(c) Comparación de las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustible
3. ¿Explicó Australia la diferencia entre los enfoques de referencia y sectoriales?
2. ¿Cuál es la diferencia porcentual estimada entre los enfoques de referencia y sectoriales?
4. ¿Es aplicable a su país la razón aducida por Australia de la diferencia entre los enfoques de referencia y sectoriales?

## Slide 13: Ejercicio 4. CRT Cuadro 1.D- Informe de antecedentes sectoriales sobre energía (Búnkeres internacionales)
1. Abrir el cuadro1.D Aviación internacional y navegación internacional (búnkeres internacionales) y operaciones multilaterales
3. ¿Explicó Australia los datos relativos a la aviación internacional y la navegación internacional?
2. ¿Qué combustibles utilizan la aviación internacional y la navegación internacional en Australia?
4. ¿Están disponibles en su país los datos sobre el consumo de combustible por la aviación internacional y la navegación internacional?
Discutir las fuentes de información.
5. ¿Puede ofrecer una metodología alternativa para diferenciar la aviación y la navegación internacionales y nacionales?
Discutir las fuentes de información.

## Slide 14: ¡Gracias por su atención!
Fernando Farias
Asesor Principal
UNEP-Copenhagen Climate Centre